## Slide 1
Compile Hi-Safe Project SOP

## Slide 2: SOP History
Version | Date | Author | Description
1.00 | 2018.09.10 | Albert Wu | First Release
1.01 | 2018.11.21 | Julian | Add Appendix

## Slide 3: Outline
1. Setup System Environment
2. Download Hi-Safe Project from SVN
3. Build SDK Library
4. Build aaeonFramework Project
5. Build Hi-Safe Project

## Slide 4: 1. Setup System Environment
www.aaeon.com

## Slide 5: Setup System Environment
1.1 Install VS2015
  VS2015 link：\\nas5\OS_AP_USERS\ShareFolder\ISOs\Windows\VS2015
  VS2015 must include C/C++, C#, VB.
  Install Windows driver Kit(WDK) & Windows Software Development Kit(SDK),
  the version must be the same.
  Install Visual studio installer projects extension
  (https://dotblogs.com.tw/eaglewolf/2014/04/21/144808)
  Install orca software
  (\\nas5\OS_AP_USERS\ShareFolder\Traning\Hi-Safe\software)
1.2 Install TortoiseSVN

## Slide 6: 2. Download Hi-Safe Project from SVN
www.aaeon.com

## Slide 7: Download Hi-Safe Project from SVN
2.1 Hi-Safe project link:
http://172.16.1.123/svn/osap/Windows
2.2 Download Project from SVN

## Slide 8: Download Hi-Safe Project from SVN
下載好的專案會包含Driver, SDK, Utility tools三個資料夾，下面簡介此三個資料夾的內容：
  Driver:放置aaeonFramework專案，內含我們公司所使用到的Intel Chipset與SuperIO的驅動，當有新開案需要Hi-Safe支援時，都要重新編譯此專案。
  SDK：給客戶使用的library，只有第一次下載需要重編，之後除非有更改或新增library，不然不需要再進行編譯。
  Utility tools:放置我們公司提供給客戶的所有sample code，而每當有新開案時，都需要對其中的Hi-Safe專案進行重新編譯。
後續內容會針對aaeonFramework專案、Hi-Safe專案與SDK library的各編譯步驟說明!!

## Slide 9: 3. Build SDK Library 3.1開啟SDK library 專案 3.2編譯x86與x64的Release 版本 3.4更改Library版本 3.4編譯錯誤 3.5編譯檔案所在位置
www.aaeon.com

## Slide 10: Build SDK Library
3.1 開啟SDK library 專案
  只有第一次下載Hi-Safe專案或是library有更改時需要編譯此專案。
  C:\Hi-Safe\SDK\aaeonEAPI\trunk\aaeonEAPI\aaeonEAPI.sln
3.2 編譯x86與x64的Release 版本

## Slide 11: Build SDK Library
3.3 更改Library版本
  當Library有更改時，需要更改版本資訊，再重新編譯x86與x64版本。

## Slide 12: Build SDK Library
3.4 編譯錯誤
  如果在編譯時出現”Windows SDK version not found”，請重新選擇專案的SDK版本。

## Slide 13: Build SDK Library
3.5 編譯檔案所在位置
  x64：C:\Hi-Safe\SDK\aaeonEAPI\trunk\aaeonEAPI\x64\Release
  x86：C:\Hi-Safe\SDK\aaeonEAPI\trunk\aaeonEAPI\Release

## Slide 14: 4. Build aaeonFramework Project 4.1開啟aaeonFramework專案 4.2參數調整 4.3編譯aaeonFramework專案的x86與x64的Release 版本 4.4編譯aaeonFrameworkSetup專案
www.aaeon.com

## Slide 15: Build aaeonFramework Project
4.1 開啟aaeonFramework專案
  C:\Hi-Safe\Driver\aaeonFramework\trunk\aaeonFramework\aaeonFramework.sln

## Slide 16: Build aaeonFramework Project
4.2 參數調整
  4.2.1 BoardName and BoardID
  4.2.2 SuperIO Function
  4.2.3 Backlight
  4.2.4 General Purpose Input/Output(GPIO)
  4.2.5 Hardware Monitor
  4.2.6 Smart Fan
  4.2.7 Watchdog Timer
  4.2.8 Date

## Slide 17: Build aaeonFramework Project – 參數調整
4.2.1 BoardName and BoardID
  當有新開案需要支援Hi-Safe時，我們需要先確定板子以及BIOS的名稱。如GENE-BT05板的BIOS名稱為GBT5AM12，其中BIOS名稱的前5碼是認出這張板子重要關鍵，故BoardName=GENE-BT05，BoardID= GBT5AM12 。
  接著，需要針對專案中的”aaeonFramework.inf”檔進行編輯，以新增板子的驅動參數至專案中，選取專案中的Driver Files資料夾下的aaeonFramework.inf，如下左圖示。
  將BoardName與BoardID加入.inf檔，如下右圖示。參數1是放置BoardID的前五碼，後面會用到的所有功能設定(DIO、HWM、WDT….)都須放置BoardID；參數2與參數3是一組的，代表要給Driver的參數為BoardName，其值為GENE-BT05。
參數1
參數2
參數3

## Slide 18: Build aaeonFramework Project – 參數調整
4.2.2 SuperIO Function
  此參數是在設定版子預設要開啟那些功能，功能共有7項，分別為Board Information、Hardware Monitor、GPIO、Watchdog Timer、Smart Fan、SMBus、Backlight。用8 bits來表示所要開啟的功能，如下表所示。假設功能要全開，其位元數表示為11111110，用0xFE表示；或不需要backlight功能，則其位元數表示為11111100，用0xFC表示。通常Board Info.、HWM、WDT、SMBus都是預設會開啟的。
  於inf檔的編寫如下圖，參數1是BoardID，參數2與參數3代表要給Driver的參數為Function，其值為0xFE，表功能全開的意思。
 | 8-bit | 7-bit | 6-bit | 5-bit | 4-bit | 3-bit | 2-bit | 1-bit
Function | Board Info. | HWM | GPIO | WDT | Sfan | SMBus | Backlight | none
參數1
參數2
參數3

## Slide 19: Build aaeonFramework Project – 參數調整
4.2.3 Backlight
  板子中如果有LVDS模組，就必須要開啟Backlight調整的功能，要控制backlight可由DC訊號或PWM訊號來控制，DC訊號通常是由Chip AD5247送出，PWM訊號來源比較多，通常是由PTN3460、SuperIO、Intel CPU或EC chip送出，要確定訊號是從哪送出，需要從電路圖來得知。以GENE-BT05為例:

## Slide 20: Build aaeonFramework Project – 參數調整
4.2.3 Backlight
  由上頁可看出，GENE-BT05的DC 訊號是由AD5247送出，而PWM訊號是由PTN3460送出，這兩顆chip都是用SMBus來傳訊號，故需要知道其Slave Address為多少，才能讓Driver知道從哪個位置去讀取或寫入資料。
  如果板子的PWM訊號是從其它來源送出，同樣是先從電路得知其PWM訊號的來源是哪。以下用其它來源來說明：
    SuperIO上通常會有2-3組的Fan Control的訊號，其皆為PWM類型，故有時LVDS的PWM也會由這SuperIO上的Fan Control送出訊號。
    Intel CPU也會預留幾根腳位是具有PWM功能的，同樣也可當作LVDS的PWM訊號。
    EC Chip是AAEON所開發的SuperIO，其也具有PWM訊號。
  下頁會用表格來說明Backlight有哪些參數需要設定。

## Slide 21: Build aaeonFramework Project – 參數調整
4.2.3 Backlight
Backlight | Value | Description
SIO | Fintek_F81866 | 板子所用的SuperIO的名稱，如Fintek_F81866、NCT6793D、 ITE8783…等。
DevCount | 0x01 | 板子內含幾組LVDS module，以GENE-BT05為例，因只使用一組LVDS，故value等於0x01。
DCSlave | 0x5C | 調整背光的DC訊號，通常是由AD5247送出，其Slave Address為0x5C。
PWMMode | 0x00 | 調成背光的PWM訊號，此欄位主要是在選擇訊號的來源，有4個選擇，分別是0x00(PTN3460)、0x01(SuperIO)、0x02(Intel CPU)、0x03(EC)表示。
PWMModeParam | 0xC0 | PTN3460: Slave Address SuperIO: Fan group(0x00:Fan1、0x01:Fan2、0x02:Fan3) Intel CPU: 0x00 EC: 0x00
CurrentValue | 0x50 | 預設之背光亮度，通常不調整。

## Slide 22: Build aaeonFramework Project – 參數調整
4.2.3 Backlight
  Inf檔的編寫如下圖，請由上頁的表格來對照下圖的各參數。

## Slide 23: Build aaeonFramework Project – 參數調整
4.2.4 GPIO
  從線路圖查看GPIO從哪拉出(Intel CPU或Super IO)，並確認有幾根GPIO，下面以GENE-BT05為例，得知有8根GPIO是從SuperIO(F81866)上拉出，且皆是F81866的第5組GPIO(50,51,52,…,57)。
  下頁會用表格來說明GPIO有哪些參數需要設定。

## Slide 24: Build aaeonFramework Project – 參數調整
4.2.4 GPIO
GPIO | Value | Description
SIO | Fintek_F81866 | 板子GPIO所用的SuperIO或Intel CPU的名稱，如Fintek_F81866、NCT6793D、ITE8783、ChipsetApolloLake…等。
PinConut | 8 | 板子上有幾根GPIO拉出，通常GPIO訊號會從SuperIO或Intel CPU送出。以GENE-BT05為例，有8根GPIO，故此欄位填8。
DioMode | 0x01(input) 0x00(output) | 設定GPIO為input或是output，因GENE-BT05有8根GPIO，故此欄位需要填上8組的DioMode。
DioValue | 0x00(Low) 0x01(High) | 設定GPIO的輸出，input 預設為0x00，output預設為0x01。因有8根GPIO，故需填上8組DioValue。
DioDisable | 0x00(enable) 0x01(disable) | 設定GPIO是否要開啟功能，0x00為enable，0x01為disable。 因有8根GPIO，故需填上8組DioDisable。
DioGroupNum | 0x05 | 查看GPIO是從SuperIO或Intel CPU的哪一組GPIO送出，以GENE-BT05為例，其是由第5組GPIO送出，故需填上0x05，且因有8根GPIO，故需填上8組DioGroupNum。

## Slide 25: Build aaeonFramework Project – 參數調整
4.2.4 GPIO
GPIO | Value | Description
DioPinNum | 0x00 | 每一組GPIO通常都含有8根GPIO腳位，假設是第0根腳位，則填上0x00，以此類推。
DioCanBeOutput | 0x01 | 預設不調整
DioCanBeInput | 0x01 | 預設不調整

## Slide 26: Build aaeonFramework Project – 參數調整
4.2.4 GPIO
  Inf檔的編寫如下圖，請由前兩頁的表格來對照下圖的各參數。

## Slide 27: Build aaeonFramework Project – 參數調整
4.2.5 Hardware monitor(HWM)
  需先到BIOS下的Hardware monitor確認有哪些是已開立的監控項目，再將Hi-Safe有支援的項目開啟。
  項目分為：Temperature(CPU, Chipset, System)、Fan(CPU, Chipset, System)、Voltage(Vcore, 2.5V, 3.3V, Vbat, 5V, 5VSB, 12V, VDIMM, 3VSB)
  確認項目後，也需將各項目對應至線路圖中的SuperIO，以了解是哪個腳位送出訊號。
  下頁會用表格來說明HWM有哪些參數需要設定

## Slide 28: Build aaeonFramework Project – 參數調整
4.2.5 Hardware monitor(HWM)
HWM | Value | Description
SIO | Fintek_F81866 | 板子HWM所用的SuperIO的名稱，如Fintek_F81866、NCT6793D、ITE8783…等。
FanEnable | 0x00(disable) 0x01(enable) | 將BIOS有開的Fan enable，其順序為CPU Fan、Chipset Fan、System Fan。
FanSrcSel | 0x00、0x01、0x02 | 選擇Fan的輸出來源，0x00(CPU Fan)、0x01(Chipset Fan)、0x02(System Fan)，但詳細的值還需看對應的superIO driver code。
TempEnable | 0x00(disable) 0x01(enable) | 將BIOS有開的Temperature enable，其順序為CPU Temp.、Chipset Temp.、System Temp.。
TempSrcSel | 0x00、0x01、0x02 0xFF(DTS) | 選擇Temp.的輸出來源，0x00(CPU Temp.)、0x01(Chipset Temp.)、0x02(System Temp)、0xFF(CPU DTS)，但詳細的值還需看對應的superIO driver code。
TempCali | 0x05 | 溫度校正值，當Hi-Safe與BIOS的溫度有落差時，可用來補差值，但只適用於BIOS溫度大於Hi-Safe溫度時，反之，不適用。

## Slide 29: Build aaeonFramework Project – 參數調整
4.2.5 Hardware monitor(HWM)
HWM | Value | Description
VoltEnable | 0x00(disable) 0x01(enable) | Hi-Safe支援9組voltage，其對應順序為Vcore->2.5v-> 3.3v-> Vbat-> 5v-> 5VSB-> 12v-> DIMM-> 3VSB(由左到右)，需參考BIOS有開啟的Voltage來設定Hi-Safe各voltage是否要enable。
VoltSrcSel | 0x00、0x01、0x02、… | 選擇voltage的來源，其對應順序為Vcore->2.5v-> 3.3v-> Vbat-> 5v-> 5VSB-> 12v-> DIMM-> 3VSB(由左到右)，對應的值需看SuperIO driver code。
VoltCali1 | 0x01 | Calibration= voltage*VoltCali1/VoltCali2，從分壓定理得到其比值，需參考線路圖關於HWM voltage的設計。
VoltCali2 | 0x01 | 

## Slide 30: Build aaeonFramework Project – 參數調整
4.2.5 Hardware monitor(HWM)
  Inf檔的編寫如下圖，請由前兩頁的表格來對照下圖的各參數。
CPU, Chipset, System
CPU, Chipset, System
Vcore, 2.5v, 3.3v, Vbat, 5v, 5VSB, 12v, DIMM, 3VSB

## Slide 31: Build aaeonFramework Project – 參數調整
4.2.6 Smart Fan(sFan)
  通常BIOS有將fan打開，sFan也是會支援，但實際上還是需要看線路圖是否有拉出sFan的控制訊號。
  以GENE-BT05為例，可看到FANCTL1的腳位有拉出並做為FAN_CTL_CPU的控制源。
  下頁會用表格來說明sFan有哪些參數需要設定。

## Slide 32: Build aaeonFramework Project – 參數調整
4.2.6 Smart Fan(sFan)
sFan | Value | Description
SIO | Fintek_F81866 | 板子sFan所用的SuperIO的名稱，如Fintek_F81866、NCT6793D、ITE8783…等。
AutoModeEn | 0x00(disable) 0x01(enable) | 決定Hi-Safe開啟時是否要以Auto為主，其對應順序為CPU Fan、Chipset Fan、System Fan。
AutoModeCap | 0x00(disable) 0x01(enable) | 是否要開啟AutoMode的功能，其對應順序為CPU Fan、Chipset Fan、System Fan。
ManualSpeed | 0x80 | 預設轉速，其對應順序為CPU Fan、Chipset Fan、System Fan。
FullSpeedTemp | 0x64 | 預設不調整。
LowSpeedTemp | 0x00 | 預設不調整

## Slide 33: Build aaeonFramework Project – 參數調整
4.2.6 Smart Fan(sFan)
  Inf檔的編寫如下圖，請由前頁的表格來對照下圖的各參數。

## Slide 34: Build aaeonFramework Project – 參數調整
4.2.7 Watchdog Timer(WDT)
  預設Hi-Safe都會開啟，下面列出那些參數需要設定。
WDT | Value | Description
SIO | Fintek_F81866 | 板子WDT所用的SuperIO的名稱，如Fintek_F81866、NCT6793D、ITE8783…等。
WdtStatus | 0x00, 0x05, 0x05 | 左到右: 1. Count mode Second:0x00; Minute:0x01 2. Countdown Time: 0~0xFF 3. Reload Time: 0~0xFF 預設不調整。

## Slide 35: Build aaeonFramework Project – 參數調整
4.2.8 Date
  修改完上述參數後，最後需要更新目前driver的版本，driver版本會與日期和svn上最新的driver commit的版號一致，如下圖所示。

## Slide 36: Build aaeonFramework Project
4.3編譯aaeonFramework專案的x86與x64的Release 版本
  編譯x86與x64的Release版本
  編譯過程需插入簽章憑證USB，並輸入密碼，以完成編譯

## Slide 37: Build aaeonFramework Project
4.3編譯aaeonFramework專案的x86與x64的Release 版本
  編譯檔案所在位置
  1. x64：C:\Hi-Safe\Driver\aaeonFramework\trunk\aaeonFramework\x64\Release\aaeonFramework
  2. x86： C:\Hi-Safe\Driver\aaeonFramework\trunk\aaeonFramework\Release\aaeonFramework

## Slide 38: Build aaeonFramework Project
4.4 編譯aaeonFrameworkSetup專案
  進入aaeonFrameworkSetup 的File System，隨意點擊下右圖中紅框標記的檔案，即可看到File System (下右圖)。
  第一次編譯專案，需要對aaeonFramework 以及library重新指定檔案，故請將SDK library專案以及aaeonFramework專案所編好的x64與x86版本檔案加入，以取代原本的檔案。

## Slide 39: Build aaeonFramework Project
4.4 編譯aaeonFrameworkSetup專案
  為了使Window7也能使用Hi-Safe，必須安裝Microsoft update file “Windows6.1-KB3033929-x64(win7)”(\\nas5\OS_AP_USERS\ShareFolder\Traning\Hi-Safe\software\Microsoft_update)
    於Application Folder下加入Microsoft update file ，如下圖示。

## Slide 40: Build aaeonFramework Project
4.4 編譯aaeonFrameworkSetup專案
  修改日期：選擇aaeonFrameworkSetup的properties，並將日期修改成與inf檔一致
  編譯aaeonFrameworkSetup專案，即產生安裝檔
  安裝檔路徑： C:\Hi-Safe\Driver\aaeonFramework\trunk\aaeonFramework\aaeonFrameworkSetup\Release

## Slide 41: 5. Build Hi-Safe Project 5.1編譯Hi-Safe 專案的x86版本 5.2編譯Hi-SafeSetup專案 5.3加入reboot選項
www.aaeon.com

## Slide 42: Build Hi-Safe Project
5.1 編譯Hi-Safe專案的x86版本
  修改日期：選擇Hi-Safe的properties，並選擇Assembly Information，修改日期(與inf檔一致)。
  編譯x86的Hi-Safe版本

## Slide 43: Build Hi-Safe Project
5.2 編譯Hi-SafeSetup專案
  進入Hi-SafeSetup 的File System，並重新將SDK library專案以及aaeonFramework專案所編好的x64與x86版本檔案加入，以取代原本的檔案。
  於Application Folder下將Hi-Safe執行檔加入以取代原本的執行檔，如下圖。

## Slide 44: Build Hi-Safe Project
5.2 編譯Hi-SafeSetup專案
  為了使Window7也能使用Hi-Safe，必須安裝Microsoft update file “Windows6.1-KB3033929-x64(win7)”(\\nas5\OS_AP_USERS\ShareFolder\Traning\Hi-Safe\software\Microsoft_update)
    於Application Folder下加入Microsoft update file ，如下圖示。

## Slide 45: Build Hi-Safe Project
5.2 編譯Hi-SafeSetup專案
  產生兩個Hi-Safe執行檔的shortcut，並將其複製到User’s Desktop與User’s Programs Menu下，並將shortcut命名為”Hi-Safe”。
  選擇shortcut的properties以設定icon圖示，如下圖。

## Slide 46: Build Hi-Safe Project
5.2 編譯Hi-SafeSetup專案
  編譯Hi-SafeSetup專案，即產生安裝檔
  安裝檔路徑： C:\Hi-Safe\Utility tools\Hi-Safe\trunk\Hi-Safe\Hi-SafeSetup\Release

## Slide 47: Build Hi-Safe Project
5.3 設定reboot選項
  開啟orca，並讀取Hi-Safe安裝檔，選擇property，並於右邊欄位選擇Add Row，以新增REBOOT選項，並填入Force。

## Slide 48
6.Appendix 6.1 aaeonFramework 使用VS2017 設定

## Slide 49: 6.1aaeonFramework 使用VS2017 設定
先確認WDK, SDK互相搭配

## Slide 50
Win32(x86)屬性頁面
6.1aaeonFramework 使用VS2017 設定

## Slide 51: 6.1aaeonFramework 使用VS2017 設定
x64屬性頁面

## Slide 52: 6.1aaeonFramework 使用VS2017 設定
數位簽章USB沒有安裝時用Test Sign